## Slide 1: Аэрогравиметрия
Лаборатория управления и навигации
Кафедра прикладной механики и управления
Механико-математический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова
Москва – 2025

## Slide 2: Обзор доклада
Что такое аэрогравиметрия?
Принцип работы гравиметра
Основная задача аэрогравиметрии
Примеры обработки данных

## Slide 3: Аэрогравиметрия
Наука об измерении аномалии силы тяжести Земли с самолета с точностью до 1 мГал (=10-5 м/с2)
Линии галсов аэрогравиметрической
съемки в Арктике (о. Новая Земля)
Карта аномалии силы тяжести и линии галсов
(о. Новая Земля)

## Slide 4: Области применения результатов съемок
Геология и геофизика (разведка полезных ископаемых)
Изучение строения Земли (сейсмология, геодинамика)
Геодезия (определение геоида – фигуры Земли)
Навигация по гравитационному полю Земли
Гляциология, гидрология

## Slide 5: Аэрогравиметр GT-2A
Состав:
Горизонтируемая гироплатформа
Гравиметрический датчик (акселерометр) с вертикальной осью чувствительности
Приемники глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) – GPS, ГЛОНАСС
Программное обеспечение (ПО) обработки данных
Производитель – ЗАО «Гравтехнология», разработка ПО – Лаборатория управления и навигации МГУ

## Slide 6: Аэрогравиметр GT-2A
  Цель обработки измерений – определить
  аномалию силы тяжести Δg на траектории полета
  - измерения высоты (по ГНСС)
  - измерения вертикальной скорости (по ГНСС)
  - измерения внешней силы (гравиметр)
  - погрешности измерений
  Основное уравнение аэрогравиметрии:
  Определение. Аномалия силы тяжести Δg – разность реальной силы тяжести g и нормальной (теоретической) g0.
Аэрогравиметр GT-2A на борту самолета Ан-26

## Slide 7: Задачи аэрогравиметрии
  Обработка измерений аэрогравиметра состоит из нескольких этапов:
  Решение задачи спутниковой навигации – определение координат, скорости и ускорений самолета по измерениям ГНСС-приемников.
  Решение задачи инерциально-спутниковой навигации - определение углов наклона гироплатформы по показаниям датчиков (акселерометры, гироскопы) гироплатформы и данным ГНСС.
  Решение основного уравнения аэрогравиметрии - определение аномалии силы тяжести на траектории самолета.
  Построение карты аномалии силы тяжести по данным с нескольких полетов.

## Slide 8: Основное уравнение аэрогравиметрии
и поправка Этвеша определяются по данным ГНСС
fup измеряется гравиметром

## Slide 9: Пример траектории полета
Оценки аномалии на траектории полета

## Slide 10: Данные спутникового приемника
Данные ГНСС:
Широта, долгота, высота
Три скорости (проекции на восток, север и вверх)
Три ускорения (проекции на восток, север и вверх)

## Slide 11: Аномалия силы тяжести
Аномалия силы тяжести, посчитанная на траектории полета

## Slide 12: Карта аномалий по всем полетам съемки
Карта аномалии силы тяжести и линии съемочных галсов.

## Slide 13: Итоговая 3D-модель аномалии
Аномалия силы тяжести в 3-D.